Geräte:

Multimeter, Metallplättchen (Cu, Fe, Pp)

Chemikalien:

Zitronenhälften

1) Man misst die Stromspannung die entsteht, wenn zwei Metallplättchen in eine Zitrone gesteckt werden.

Ergebnisse:

| Cu-Fe | 0,9 V |
| --- | --- |
| Cu-Pp | 0,4 V |
| Fe-Pp | 0,5 V |
| Gleiche Metalle bauen keine Spannung auf |

PS.1) Man achte auf guten Kontakt der leitenden Verbindungen

PS.2) Bei dieser Messreihe konnten wir ein falsches Metallplättchen      entlarven

PS.3) Es gibt sogar einen Zitronenbatterieweltrekord

PS.4) Wenn man Kopfhörer verwendet hört man angeblich leises Knacken

# Text boxes

Wenn zwei verschiedene Metalle in die Lösung eines Elektrolyten (z.B. Zitronensäure) gebracht werden, löst sich das „unedlere" Metall auf. Seine Atome gehen als positive Ionen in die Lösung. Das Plättchen selbst wird von den zurück bleibenden Elektronen negativ geladen.

Dem „edleren" Metall werden durch die Lösung Elektronen entzogen; es wird daher positiv. Werden die Plättchen außerhalb des Gerätes (Zitrone) leitend verbunden, so können sich die Ladungen ausgleichen. Es fließt Strom!