Einheit der Spannung:

1 Volt

Flachbatterie 4,5 Volt

Monozelle 1,5V (aufladbar 1,2 V)

Blockbatterie 9V

Autoakku 12V

Steckdose 230V (~)

Einheit der Stromstärke:

1 Ampére

Messen an verschiedenen Punkten im selben Stromkreis

-Aufbau dieses Stromkreises

-mit dem Vielfachmessgerät als Amperemeter an den Stellen A/B/C die Stromstärke messen

IA=67,5/68,5 mA

IB=68 mA

IC=68 mA

Messwerte teilweise auch an derselben Stelle unterschiedlich, im Schnitt bei allen 3 Messpunkten gleich bleibend 68 mA

Wie gut leitet der Versuchsleiter?

Wähle einen sehr kleinen Meßbereich und schließe deine Hände über den Elektroden. Noch Möglichkeit gleiche Berührungsfläche.

Hände trocken: 	I=1,1μA

Hände nass:		I=1,95μA

Nasse Hände leiten besser

Ableseübung

| Eingestellter Messbereich | Abgelesener Messwert in |
| --- | --- |
|  | A | mA | μA |
| 50mA | 0,033 | 33 | 33000 |
| 0,5A | 0,33 | 330 | 333.000 |
| 10A | 6,6 | 6.600 | 6.600.000 |
| 100mA | 0,066 | 66 | 66.000 |
| 250mA | 0,165 | 165 | 165.000 |

In welchen Schaltungen ist das Amperemeter falsch angeschlossen?

In der zweiten und der dritten Schaltung

In allen Parallelschaltungen