Problemstellung:

Aufbau einer Klingel mit Selbstunterbrecherschaltung

Materialien:

Steckplatte, Kippschalter, 2 Klemmbuchsen, Blattfeder, Kontaktstift, Spule 800Wdg + Eisenkern; Stromquelle 10V-

Aufbau:

Die Blattfeder wird so gelagert, dass sie frei zwischen Kontaktstift und Magnetspule ca. 6-8 mm schwingen kann. In der Ausgangssituation soll sie den Kontaktstift sanft berühren.

Durchführung/Beobachtung/Erkenntnis:

-Da der Stromkreis in der Ausgangslage geschlossen ist, zieht die Spule die Blattfeder bei Ansetzen einer Spannung an. -Dadurch wird der Stromkreis an der Spitze des Kontaktstiftes, an der es zu starker Funkenbildung kommt, unterbrochen.

-Die Spule verliert ihr Magnetfeld und die Feder schnellt zurück.

-Der Stromkreis wird dadurch wieder geschlossen und zum ersten Punkt zurück und dort weiterlesen.

-Durch das ständige Hin- und Herschnellen der Feder kommt es zum klingelnden Geräusch.

Problemstellung:

Aufbau eines elektrischen Summers

Materialien:

Steckplatte, Kippschalter, 2 Klemmbuchsen, Blattfeder, Kontaktstift, Spule 800Wdg + Eisenkern, Verbindungskabel; Stromquelle 15V~

Aufbau:

Ähnlich wie beim vorherigen Versuch wird die Blattfeder wieder zwischen dem Kontaktstift und dem Weicheisenkern der Spule gelagert. Sie dient aber nicht als Strombrücke.

Durchführung/Beobachtung/Erkenntnis:

Der Wechselstrom verursacht in der Spule ein ständig wechselndes Magnetfeld, welches die Blattfeder abwechselnd anzieht bzw. abstößt. Durch den schnellen Wechsel (50Hz) kommt es zu einem beständigen brummenden Geräusch.