Benötigte Materialien:

Stromkreis siehe Skizze (Amperemeter, 2 Lämpchen, Spule+U-Kern: 1600Wg/45Ω/0.25A/50mH; Widerstand 50Ω; etc.)

Aufgabenstellung/Durchführung:

Lege eine Spannung von 8V~ an. Beobachte die Lämpchen, vor/nachdem du die Spule auf den U-Kern aufgesetzt hast bzw. das Joch geschlossen hast.

Erläuterung:

Der Gleichstromwiderstand der Spule ist gleich dem ohmschen Widerstands (R) des aufgewickelten Drahtes.

Beim Wechselstromwiderstand (Z=Scheinwiderstand=Impedanz) kommt noch der induktive Blindwiderstand (XL= „magnetischer Widerstand der Spule“) dazu. Dieser entsteht durch den ständigen Feldauf- und abbau. Die Impedanz muss durch Messung bestimmt werden.

Formel:

Z=√(R2+XL2) mit Z=U/I

Messung:

| Modus | Strom | XL (Mit TI) |
| --- | --- | --- |
| A ohne Spule | 0,14A | 35.2 Ω |
| A mit Spule | 0,054A (rechtes Lämpchen erlischt, linkes beginnt zu leuchten) | 141.2 Ω |
| A mit Joch | 0,007A | 1142.0 Ω |

Ergebnis:

Der Widerstand der Spule erhöht sich durch einen Eisenkern

Vermutung über den Zusammenhang zwischen XL und Frequenz:

Je höher die Frequenz, desto höher der Widerstand (Mehr Umpolungen der Spule pro Zeiteinheit)

Benötigte Materialien:

Stromkreis siehe Skizze (Frequenzgenerator 8V, 2 Lämpchen, Kondensator 1μF, Spule 1600 Wg., etc.)

Aufgabenstellung/Durchführung:

Regle die Frequenz in groben Sprüngen zwischen 100Hz und 10kHz, beobachte.

Ergebnis:

Zu Begin leuchtet das Lämpchen hinter der Spule, ab 450Hz das Lämpchen hinter dem Kondensator.

Erklärung:

Aufgrund der Impedanz kann die Spule nur niederfrequente Ströme passieren lassen, der Kondensator nur hochfrequente. Durch eine solche Frequenzweiche werden zB. verschiedenfrequente Bestandteile der Musik getrennt (Dreiweglautsprecher u.ä.)